鞍山市建设大道新建工程项目

环境影响报告书

（简本）

2016 年11 月

# 1、建设项目概况

## 1.1建设项目的名称、性质及地点

项目名称：鞍山市建设大道新建工程项目

项目性质：新建，城市主干路

建设单位：鞍山市住房和城乡建设委员会

项目地点：：本项目起点为四方台路，途经双台子村、沟家寨村，终点至兴业环城大道。道路总长度为2.436km。

## 1.2主要建设内容和路线走向

### 1.2.1主要建设内容

道路总长度为2.436km，并在K5+162.50处新建6孔先简支后连续预应力混凝土小箱梁，桥梁与河道夹角为55度的杨柳河大桥。此外配套建设排水、照明、景观绿化等工程。

本项目主要工程组成见表1

表1  项目工程组成一览表

| 桩号 项目 | 建设大道起点四方台路，终点兴业环城大道 |
| --- | --- |
|  | K3+287.496～K5+723.018 |
| 道路工程 | 长度（m） | 2436 |
|  | 宽度（m） | 60 |
|  | 车道数 | 双向八车道 |
| 排水工程 | 雨水管网 | 按道路坡向布置，终点排入规划道路雨水系统 |
|  | 污水管网 | 按道路坡向布置，终点排入规划道路污水系统，最终接入规划污水处理厂 |
| 照明工程 | 道路 | 道路照明设施 |
| 绿化工程 | 绿化面积 | 44980m2 |
| 交通工程 | 交通安全设施及交通管理设施，交通标志、标线、信号灯、监控及抓拍等设施 |
| 桥梁 工程 | 长度（m） | 187.0 |
|  | 全宽（m） | 41米（净宽35米，两侧3.0米人行道） |

### 1.2.2路线走向

本项目起点位于四方台路，途径双台子村、沟家寨村，终点至兴业环城大道。

里程桩号为K3+287.496～K5+723.018。

### 1.2.3道路方案设计

#### 1.2.3.1道路横断面设计

根据规划，建设大道为双向八车道，路基宽度60m。

30m行车道+2×1.5m树池+2×3.5m非机动车道+2×10m绿化带=60m

#### 1.2.3.2纵断面设计

道路起点接四方台路，现状道路标高H=23.8，终点至兴业环城大道，终点标高H=25.958，路线最大纵坡1.15%，最小坡长200m。

#### 1.2.3.3路基工程

为保证非机动车道外侧路基稳定，在外侧修建0.5米土路肩，路基边坡为1：1.5。

本路段在行车道及非机动车道范围内均考虑换填，设计中自结构层底面以下换填60cm混石。换填石料宜用直径不小于30cm的大石，大石顶面用细料将缝隙填平并用重型机械压实。

#### 1.2.3.4路面工程

本工程路面采用BZZ-100标准轴载进行设计，设计年限15年，路面设计弯沉值Ld=31.5(1/100mm)。路面结构如下：

（1）行动车道路面结构

4cm 细粒式改性沥青砼表面层（AC-13）

6cm 中粒式沥青砼下面层（AC-20）

20cm 水泥稳定碎石上基层（水泥含量4%）

20cm 水泥稳定碎石下基层（水泥含量4%）

30cm 级配碎石底基层

为加强路面各结构层之间的结合，提高路面结构整体性，沥青层之间设粘层油，基层与面层之间设置0.5cm改性纤维稀浆封层。

## 1.3规划符合性分析

### 1.3.1鞍山市城市总体规划

结合《鞍山市城市总体规划（2011年—2020年）》，本工程建成后将极大地带动周边土地的开发利用，为企业的进驻创造良好的环境，无论从缓解交通压力、改善交通状况的角度，还是从拓宽城市骨架、促进区域经济增长、完善区域经济结构的角度考虑，本项目的建设都是十分必要的。本项目的实施符合辽宁省及鞍山市的投资发展方向和国家的产业政策，符合鞍山市城市总体规划，是满足鞍山市城市发展的需要。

### 1.3.2鞍山市交通发展规划

鞍山市城市道路系统规划目标为完善中心城区主干路（骨架主干路、一般主干路）、次干路、支路三级道路系统，形成结构合理、功能清晰、高效便捷的道路网络。与城市用地布局相协调，强化骨架主干路功能，支撑城市空间向西、向南扩展。分层组织片区之间与片区内部道路，实现片区之间交通联系快速化、多通道，片区内部道路网络化覆盖。缓解交通瓶颈路段的压力，引导交通流在空间上合理分布。

本工程规划为城市主干路，工程的实施将完善所在区域的路网建设，为区域的城市居民的出行提供便利。

# 2、建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

为了掌握建设项目及其周边地区的环境质量现状，本次评价委托沈阳市宇驰检测技术有限公司对项目所在地的环境质量进行了监测。

### 2.1.1大气环境现状

根据监测结果，双台子村和宁远屯村的TSP、PM10、SO2、NO2浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。

### 2.1.2地表水

根据监测结果可见，杨柳河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅴ类水质标准。

### 2.1.3噪声

根据监测结果可知，工程沿线双台子村的监测点位N1昼、夜间均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准；沟家寨村N2点位的背景噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准，区域现状声环境质量状况良好。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

### 2.2.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），对于以线源为主的城市道路等项目，评价范围可设定为道路中心线两侧200m的范围。

### 2.2.2声环境

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009），考虑本项目实际情况，确定声环境评价范围为道路中心线两侧200m范围内。

### 2.2.3 水环境

本项目运营期间无外排污水。在K5+162.50处跨越杨柳河，因此水环境影响评价范围确定为杨柳河上游100m，下游500m区域。

### 2.2.4 生态环境

本项目位于城区，建设项目生态影响范围主要在道路中心线两侧200m带状范围内。

### 2.2.5社会环境

本项目的社会环境影响评价范围确定为道路中线外两侧各200m内带状区域，调查范围扩大到项目直接影响区。

## 2.3、环境保护目标

根据可行性研究报告、区域规划和现场勘查，确定本工程的声环境、空气环境保护目标，如下：

（1）大气环境保护目标

根据对本项目沿线进行现场踏勘和调研，道路中心线两侧200m范围内共计2处环境敏感点为双台子村，沟家寨村。保护级别为环境空气二级，具体见表1.7-1及附图2。

（2）声环境保护目标

道路中心线两侧200m范围内共计2处环境敏感点为双台子村，沟家寨村。保护级别：距道路红线50m以内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准， 50m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，具体敏感点情况见表2.3-1。

（3）水环境保护目标

本项目在K5+162.50处跨越杨柳河，杨柳河做为环境保护目标，保护其水体功能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的ⅴ类标准。

（3）生态环境保护对象及目标

本项目所经过区域现状以空地为主，无珍稀动植物等需要特殊保护的生态保护目标，因此项目生态保护对象为沿线的植物。

（4）社会环境保护对象及目标

工程施工期和建成后对社会环境产生一定影响，应注意保护区域社会环境。工程区域内没有已知国家和地方文物保护单位。

表2.3-1   环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 方位 | 朝向 | 距红线＜50m居民 | 距红线＜200m居民 | 环境特征 | 现场照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执行4a类标准 | 执行1类标准 |  |  |
| 1 | 双台子村 居民 | 西 | 侧向 | 30户90人 | 15户45人 | 距边界距离＜50米的建筑为30栋1层居民楼，共90人。距边界距离＜200米的后排建筑物为15栋1层居民楼，共45人。 |  |
| 2 | 沟家寨村 居民 | 东 | 侧向 | 13户39人 | 36户108人 | 距边界距离＜50米的建筑为13栋1层居民楼，共39人。距边界距离＜200米的后排建筑物为36栋1层居民楼，共108人。 |  |

# 3、施工期建设项目环境影响预测

## 3.1声环境影响预测与评价

### 3.1.1机械噪声环境影响预测与评价

施工建设过程多采用大中型设备进行机械化作业，机械噪声对施工现场和周围声环境产生一定影响，国内目前常用的筑路机械有：装载机、平地机、压路机、推土机、挖掘机、摊铺机、钻孔机械等，这些机械满负荷运作时的噪声测试值见表3.1-1。

表3.1-1 道路常用的施工机械噪声值

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点与机械距离 | Lmax（dB） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40型 | 5m | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50型 | 5m | 90 |
| 3 | 平地机 | PY160型 | 5m | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YAJ10型 | 5m | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21型 | 5m | 81 |
| 6 | 三轮压路机 | -- | 5m | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16型 | 5m | 76 |
| 8 | 推土机 | D140型 | 5m | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C型 | 5m | 84 |
| 10 | 摊铺机（西德） | VOGELE | 5m | 87 |
| 11 | 摊铺机（英） | FIFOND311ABGCO | 5m | 82 |
| 12 | 冲击式钻机 | 22型 | 1m | 87 |

对于施工噪声的预测，将其近似视为点声源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出距声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Lp－距声源r m处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lp0－距声源5m处的参考声级，dB(A)。

将表4.1-1中的各施工机械噪声源强代入上式，求得不同距离处施工机械噪声的影响预测值，结果见表3.1-2。

表3.1-2各种施工机械在不同距离处的噪声预测值

| 机械名称 | 噪声预测值dB(A) |
| --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m | 100m | 150m | 200m |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 69 | 64 | 62 | 58 |
| 平地机 | 90 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 69 | 64 | 62 | 58 |
| 压路机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 60 | 57 | 54 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 63 | 58 | 55 | 52 |
| 摊铺机 | 87 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 66 | 61 | 58 | 55 |
| 钻机 | 81 | 75 | 71 | 69 | 67 | 66 | 61 | 58 | 55 | 52 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 65 | 60 | 57 | 54 |

由表4.1-2预测结果可知：在建道路施工机械所产生的噪声在50m远处为59-70dB，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界噪声昼间标准限值70dB，但是在200m处仍有部分机械设备施工噪声仍超过夜间标准限值55dB，说明施工机械噪声夜间影响更为严重，所以在双台子村、沟家寨村路段禁止夜间施工机械，避免夜间施工。

施工噪声的影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制管理措施，降低施工噪声对环境的影响。

本项目敏感目标双台子村、沟家寨村分别位于项目西侧和东侧，与拟建道路距离较近，施工期间将会对居民生活产生一定的影响。因此，施工过程中应选取低噪声设备，并做好噪声污染防治措施，并尽量远离保护目标，以减缓对保护目标的影响。

3.1.2运输车辆交通噪声影响分析

由于运输车辆多为重型卡车，在运输材料的过程中交通噪声可能对运输线路沿途公众产生影响，重型卡车的噪声源强一般为80-85db。由于运输车辆运行具有分散性、瞬时性特点，噪声源属于流动性和不稳定性声源，对施工沿线周围环境的声环境影响不明显，并且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。

目前鞍山市多安排运输车辆在夜间进入城市建成区，可以最大限度的减少车辆对城市交通的干扰，但带来的问题是交通噪声可能对沿途声环境质量造成影响。本工程车辆行驶路线需由交管部门指定，不得随意行驶。

## 3.2环境空气影响预测与评价

项目施工期排放的废气主要包括道路施工扬尘、管线施工扬尘、堆场扬尘、车辆行驶二次扬尘、施工机械和车辆排放的尾气、使用沥青敷设路面时产生的沥青烟气。

3.2.1扬尘环境影响分析

（1）道路和管线施工扬尘

路面及管线施工扬尘：清理地面产生的垃圾、路基挖方产生的泥土、管道敷设产生的临时堆土如果不及时清运，将因风起尘，产生污染。接着是摊铺路面基层，路面基层往往会采用容易起尘的二灰土。施工现场装卸等施工活动也会增加扬尘。一般情况下，扬尘产生量与工程土方量有关。工程无填方路段的扬尘产生相对有填方路段扬尘产生量较少，通过及时清扫、洒水抑尘等控制措施一般能达到较好的效果。工程挖方加大的路段扬尘产生量相对较大，需要从运输、围挡、洒水等多方面入手，加强扬尘的防治措施。因此本环评要求施工单位采取随挖随运、及时苫盖并定时采取洒水抑尘等相关措施重点防治，最大程度减少对周边环境及保护目标的影响。由于施工周期较短，且随着施工的结束施工扬尘的影响也随之消失。

（2）堆场扬尘

道路施工需要石灰、沙石等建筑物料，需要设置物料堆场。堆场会产生物料堆场的风吹扬尘、装卸扬尘等污染。堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。施工单位应采取有效的措施降低扬尘污染，采取洒水措施对此类扬尘的抑制效果较明显。

（3）车辆行驶二次扬尘

车辆行驶导致的二次扬尘来自多个方面，主要有：

横向交叉路口：如果交叉口在翻挖后，不硬化路面而作为临时通道，则由于车辆行驶，周边居民将在整个施工过程中会产生较严重的扬尘污染。

施工车辆扬尘：混凝土运输、渣土运输等施工车辆沿途洒落尘土，导致车辆行驶路线上扬尘增加，尤其是施工便道和进出施工现场的出入口，物料渣土洒落导致的扬尘尤为显著。

据有关调查显示，运输车辆产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关，在完全干燥的情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表3.2-1所示。

表3.2-1   不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘      单位：kg/km·辆

| P(kg/m2) V(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所范围在100m以内。

为了降低扬尘的产生量，减少扬尘对环境敏感点的影响，施工现场主要运输道路采用硬化路面，运输车辆在出场前一律用毡布覆盖，运输路线定时洒水降尘，及时清除尘土等，最大程度减少对周边环境及保护目标的影响，由于施工周期较短，且随着施工的结束施工扬尘的随之消失。

3.2.2施工机械废气

本工程施工机械主要有载重机、压路车、打桩机、柴油动力机械等施工机械，它们排放的污染物主要有CO、NOx、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。在一般的情况下，距离现场50m处CO、NO2小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足环境空气质量二级标准的要求。

施工机械废气会对工程沿线的环境保护目标会产生一定影响，但是由于施工周期较短，且随着施工的结束施工机械废气的影响也随之消失。

3.2.3沥青烟的环境影响

本工程全部使用商品沥青，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青熔融、拌合，仅在热铺工艺过程中可能产生少量沥青烟。根据国内其它城市道路施工情况可知，采用商品沥青铺设路面时沥青烟基本不会对距离路边50m以外区域产生明显影响。只要本工程建设中合理调度，缩短沥青运输车辆在现场等待时间。

施工期的沥青烟会对工程沿线的环境保护目标产生一定影响，但是由于施工周期较短，且随着施工的结束沥青烟的影响也随之消失。

综上所述，本项目敏感目标双台子村和沟家寨村分别位于项目西侧和东侧，与拟建道路距离较近，施工期间将会对居民生活产生一定的影响。因此，本工程必须按照相关法规和要求，制定严格的扬尘污染防治计划，执行严格的扬尘污染防范措施，采用有效的控制和降低扬尘污染。

## 3.3地表水环境影响预测与评价

工程施工期废水主要来自施工过程产生的场地废水和车辆冲洗废水、施工营地的生活污水等。

3.3.1场地废水和车辆冲洗废水

施工过程中将产生泥浆水、堆场冲刷物料废水和车辆冲洗废水，经沉淀处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地等洒水抑尘，以节约水资源。剩余部分交由环卫部门定期清运，禁止直接排入地表水体或平地漫流。采取以上措施后，场地废水和车辆冲洗水不会对水环境产生显著影响。

3.3.2施工营地的生活污水

施工营地的生活污水不可随意排放。本项目施工人数为200人，施工人员的生活用水按10L/人·天计，施工期为365天，则生活用水量约730t，排放量按80%计，则排放量为584t。类比同行业相关资料，产生的生活污水水质为：COD≤280mg/l、氨氮≤25mg/l、BOD5≤150mg/l、SS≤180mg/l。生活污水排入施工营地的化粪池，化粪池容积为40m3（4×4×2.5m），化粪池由环卫部门定清掏不外排。

综上所述，施工场地的生活污水不会对水环境质量产生影响。

3.3.3管道试压废水

本工程雨水、污水管道需采用清水进行管道密闭性试验。管道试压用水量为678m3, 管道试压完成后产生试压废水主要污染物为SS，经收集沉淀后，用于施工场地的洒水抑尘，禁止排入地表水体或平地漫流。

在严格落实施工期生产污水的各种治理措施、禁止向沿线水体排放污染物的前提下，工程施工期所产生的污水对所在地水环境的影响较小。

3.3.4桥梁施工对水环境的影响

项目桥梁施工过程中对水环境的影响主要来自于桥梁基础开挖而产生的河床底泥、边坡废渣等，如废渣不及时清运，将直接导致施工区及下游河段一定范围内悬浮物浓度升高。

因此在施工期间应采取严格的管理措施，严格控制污染物排入。做好施工场地的封闭、遮盖工作，另外桥梁工程施工期间严禁在河边设置施工营地，不准在河流区内清洗施工机械，尽量选择枯水期施工，必要时采取双壁钢围堰等不涉水施工工艺施工，桥梁施工结束后，及时进行场地清理。清除围堰等水中杂物，对原有河道、沟渠进行清淤，保证水流通畅，桥下渣土进行桩基回填、多余渣土外运处置，以最大程度地减小施工期对环境的影响。

通过上述措施，可以使得施工期对河水的污染得到控制。

## 3.4固体废物环境影响分析

施工期固体废物包括工程弃土和施工人员生活垃圾。

3.4.1工程弃土

工程弃土主要为清表产生的挖方土、建筑垃圾等，这部分固体废物应按照鞍山市工程弃土管理规定进行处置。工程弃土随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放。产生的建筑垃圾，及时交由建筑垃圾清运部门进行清运处置。

3.4.2施工人员生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，则施工期施工人员产生的生活垃圾共36.5t,生活垃圾定点存放，由环卫部门定期清运，不会对环境造成二次污染。

综上所述，本项目施工过程通过采取必要的污染防治措施后，预计施工期固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

## 3.5生态环境影响评价

3.5.1对沿线动植物的影响

道路施工期由于对地面进行清理、开挖或填筑，使道路征地范围内生长的农作物遭受到铲除、掩埋及践踏等一系列人为活动的破坏，使沿线两侧数十米范围内植物群落发生人为改变。施工车辆穿越田间，运输扬尘使庄稼蒙尘，造成农业减产等影响。

通过现场考察和资料收集，现状沿线为人工生态系统，原始生态系统已不存在，人工生态系统以农田生态系统为主。工程沿线无大型野生动物，仅有鼠类等小型哺乳动物以及禽鸟类、爬行类动物和昆虫等，不属于重点保护的野生动物。

道路施工期对动植物生态环境的影响，主要体现在人为扰动改变了动植物的栖息环境，植被因砍伐而遭受毁坏；野生动物因栖息环境改变被迫迁移它处。但由于项目路线较短，且沿线仅有鼠类、禽鸟类、爬行类动物和昆虫等小型动物，影响程度较轻。

3.5.2工程占地对沿线土地使用功能的影响分析

工程临时占地主要是施工工区，其特点具有短期和可逆性。占用的土地在施工期间内土地原利用功能将丧失，施工后期采取恢复措施后可以恢复原土地功能。临时占地影响是短暂的，对土地利用功能的影响相对来讲是较小的。

工程永久性占地主要是道路路基占地，具有长期性和不可逆的特点。道路永久性占地使土地利用功能发生显著变化，使原有的经济用地类型转变为永久交通用地，改变了其用地结构与功能特点。

3.5.3取弃土及建筑垃圾的影响

工程取土、弃土将给生态环境带来一定的影响，主要表现在以下几个方面：

（1）取、弃土作业扰动原有动植物群落的栖息环境，破坏地表植被；取土后容易造成地势低洼，使原有排水系统改变，形成局部积水；取土后土壤结构被破坏，肥力锐减，土壤生产力下降。

（2）取、弃土场选择不当或未及时进行防护，遇雨水冲刷以及地表径流会引起水土冲蚀流失，破坏周边土地；裸露的坡体容易被降水冲刷形成沟蚀，并会造成局部的水土流失。

（3）工程取土场、弃土场如果占用耕地将造成区域内可利用土地面积不同程度的减少，加剧人口增长对剩余土地的压力。

本工程取土由地方土地管理部门统一调配，全部来源于商品土，由专业的取土公司提供。建设单位应将生态保护、生态恢复的条款写入取土协议中，确保取土场生态环境得到及时恢复。建设单位与施工单位在签订合同时应增加关于弃土作业的有关规定，施工弃土应在指定地点安放。

3.5.4对农业生态环境影响分析

施工中产生的二次扬尘，不仅对环境空气质量产生严重影响，同时会影响到沿线农作物的光合作物、授粉，造成减产。据类比同类项目调查，施工车辆在未铺设的道路上产生的扬尘，在下风向50m处TSP浓度超二级标准10倍，下风向150处TSP浓度超二级标准仍达4倍。特别在作物开花授粉季节，由于扬尘浓度高，直接影响作物授粉，减产明显。为此在道路施工中必须对二次扬尘采取抑尘措施，减轻对沿线农作物的影响。抑尘的主要措施是定期洒水，每个标段应配置洒水车1-2辆，根据天气状况定期洒水，在风力超过4级时，停止路拌合工程施工。

3.5.5对沿线景观的影响分析

道路对沿线景观的不利影响主要在施工期。由于施工期需要进行开挖、铺路、取土、运输等作业，会使道路建设范围内的植被遭受破坏，原有景观发生改变。

通过对沿线植被的恢复，可将对沿线景观的影响降到最低。

3.5.6水土流失影响分析

（1）水土流失特征分析

本工程属于城市道路工程，道路施工中土石方开挖工程会导致土壤结构的破坏，地表土壤的抗冲蚀能力降低。施工作业面裸露的地表，在大风、大雨条件下，会造成施工地段的水土流失。但随着路面工程、人行道工程实施后，减少了地表裸露范围，道路沿线的土壤结构也趋于稳定。降水产生的地面径流仅会随着路(桥)面汇入雨水管网中，不会出现大规模的水土流失现象。因此，本工程的水土流失主要出现在施工期。

（2）水土流失影响分析

本工程施工期水土流失带来的环境影响主要包括以下方面：

工程施工中的水土流失将造成路基边坡滑落，增加土石方工程作业量和外购土方量，影响施工进度，使得施工期的环境影响延长。

路基工程施工中造成的水土流失如果处理不当，可能会造成路基塌陷、影响行车安全。

（3）水土流失防护措施

本工程在施工期及运营期内为降低工程对其周围地形、土壤的影响程度，防止水土流失，可按照工程措施和植物措施相结合、重点治理和一般防护相结合、安全保护和水土资源保护相结合、治理水土流失和恢复、提高土地生产力相结合原则，对建设区水土流失进行系统、全面设计，可采取如下措施防治水土流失：

合理取、弃土：本工程需外购块石，在购置时必须向有资质的合法单位购得，并征得渣土管理部门同意，由渣土管理部门确定取土场，并由售土方负责做好取土场的生态恢复工作，建设单位不得随意取土。根据本工程的特点，工程用土尽量做到开挖土方的回用，将工程可能带来的水土流失影响降至最低。

路基防护：路基工程施工中，应做好大气降水的倒排工作，严禁基坑内留有积水，并做好基坑坡面的加固和防护。

材料堆放场：施工场地设置的砂石料等建筑材料的材料堆放场，为了防止降雨对材料堆放场的冲蚀，材料堆放场周围用编织土袋进行拦挡，材料顶部用塑料薄膜进行覆盖。

合理安排施工时间：在施工过程中，合理安排施工顺序，雨季中尽量减少土地开挖面，并争取土料的随挖、随运、随铺、随压。将施工过程中的泥浆经沉淀、晾干后回填，对水质环境影响能控制在较小范围内，且产生水土流失量较小。

组织管理：建设单位在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。

本方案中的各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的水土流失能起到显著的抑制作用，能够起到防止水土流失、保护生态环境的作用。

## 3.6社会环境影响分析

3.6.1交通影响分析

本工程在建设过程不可避免要对现状交通、社会经济、公共设施等社会环境产生一定的影响（包括有利、不利两方面的影响），建设单位以及各施工单位必须采取有效措施，将工程可能对社会环境造成的不利影响降至最低程度。

本工程对当地交通的影响主要是增加本工程临近的城市道路的车流量，给当地的交通带来较大压力。同时工程沿线现有的居住区，施工期开挖路基、路面施工过程对公众正常出行产生一定的影响。此外运输车辆如不能很好地密封遮盖，则倾撒在路面的灰土、物料等都会给道路路况带来影响。建设单位可以采取合理安排施工时间，避开道路交通高峰，并加强管理尽量将影响减少到最低。

总之，本工程施工期造成的交通不利影响是暂时性的，随着施工的结束而消失。本工程将连通四方台路和兴业环城大道，为区域交通集散道路，为周边公建及小区带来便利，为附近居民出行创造良好的交通条件，本路的实施也将为促进区域经济繁荣、改善周边环境起到良好作用。

3.6.2其他方面影响

本工程施工范围目前尚未发现本工程范围内有文物古迹、古树名木或者其它需要特殊保护的重要建筑、物种和历史遗迹等。但是，施工过程中一旦发现有文物或者珍惜物种、古树名木以及其它需要保护的敏感目标，建设单位应立即停工，并按照《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国文物保护法实施条例》等国家和地方的法律、法规对这些保护目标进行保护，并上报有关主管部门，得到批准后方可继续施工。

# 4、营运期环境影响评价

## 4.1噪声影响预测和评价

本项目建成后，噪声的影响预测可按线声源进行处理。项目预测噪声采用环安noisesystem噪声计算软件。该软件已经取得国家环保部环境工程评估中心认证，预测结果直观可靠，可作为我国声环境影响评价的工作软件，也可用于城市或区域环境噪声的预测评价和控制方案设计。

4.1.1噪声源强

交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。本工程运营期各种车辆混合行驶，噪声源强大小受诸多因素影响。

（1）车速

本工程各型车的行驶速度设计车速60km/h。

（2）各型车的平均辐射声级

本工程设计车速为60km/h，根据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录C.1.1，第i种车型车辆在参照点（7.5m）处的辐射噪声级（dB）按下式计算：

小型车：

中型车：

大型车：

式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车；

Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

本工程道路纵坡引起的交通噪声源强修正量计算按表4.1-1，常规路面引起的交通

噪声源修正量取值按表4.1-2。

表4.1-1   路面纵坡噪声级修正量

| 纵坡 | 噪声级修正值（dB） |
| --- | --- |
| ≤3 | 0 |
| 4~5 | +1 |
| 6~7 | +3 |
| ＞7 | +5 |

表4.1-2  常规路面修正值

| 路面 |  |
| --- | --- |
| 沥青混凝土路面 | 0 |
| 水泥混凝土路面 | +1~+2 |

根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）附录E1.1.1，各类型车的辐射噪声级计算公式，各型车的行驶速度按设计时速60km/h计算，得到各

车的辐射噪声级，本项目各车的辐射噪声级，见表4.1-3。

表4.1-3  各型车的辐射声级    单位：dB(A)

| 路段名称 | 车型 | 辐射声级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市四方台路（高新大道） | 小型车 | 74.4 | 设计时速60km/h |
|  | 中型车 | 77.58 |  |
|  | 大型车 | 83.7 |  |

4.1.2噪声预测结果及分析

#### 4.1.2.1预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4－2009）中推荐的预测模式。采用环安科技公司按照环保部发布的噪声导则（HJ2.4－2009）中相关模式编制的NoiseSystem软件进行预测。

a）第i类车等效声级的预测模式

式中： —第i类车的小时等效声级，dB(A);

—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A);

Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类平均小时车流量，辆/h；

r —从车道中心线到预测点的距离，m；(A12)适用于r>7.5m预测点的噪声预测。

Vi —第i类车的平均车速，km/h；

T —计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L—由其他因素引起的修正量，dB(A)可按下式计算：

式中： —线路因素引起的修正量，dB(A)；

—道路纵坡修正量，dB(A)；

—道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

—由反射等引起的修正量，dB(A)。

b）总车流等效声级为：

（2）线路因素引起的修正量（）

a)纵坡修正量（）

道路纵坡修正量可按下式计算：

大型车：=98×β    dB(A)

中型车： =73×β    dB(A)

小型车： =50×β    dB(A)

式中：β—道路纵坡坡度，%；b）路面修正量（）

本工程路面的噪声修正量见表4.1-4。

表4.1-4  本工程路面噪声修正量

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |

注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。

（3）障碍物衰减量（Abar）

①屏障引起的衰减：

利用建筑物为厚屏障计算饶射声与直达声之间的声程差δ：

δ=[(dss+dsr+e)2+a2]1/2-d

式中：a-声源和接收点之间的距离在平行与屏障上边界的投影长度，m。

dss-声源到第一绕射边的距离，m。

dsr-(第二)绕射边的距离，m。

e-在双绕射情况下两个绕射边界的距离，m。

② Aatm、Agr、Amisc衰减项计算

a）空气吸收引起的衰减Aatm按下式计算：

式中：a为温度、湿度、和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.1-5。

表4.1-5  本工程倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数a

| 温度℃ | 相对湿度% | 大气吸收衰减系数a，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |

b）地面效应衰减（Agr）

式中：r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

（4）由反射等引起的修正量（ΔL3）

① 城市道路交叉路口噪声（影响）修正量

交叉路口噪声修正值（附加值）见表4.1-6。

表4.1-6  交叉路口的噪声附加值

| 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） | 交叉路口（dB（A）） |
| --- | --- |
| ≤40 | 3 |
| 40<D≤70 | 2 |
| 70<D≤100 | 1 |
| >100 | 0 |

②两侧建筑物的反射声修正量

地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为：

两侧建筑物是一般吸收性表面：

式中：w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m；

Hb—为构筑物的平均高度，h；取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算。

#### 4.1.2.2预测结果分析

根据本项目道路相关参数，对拟建道路典型断面处水平声场预测结果见表4.1-5。在此基础上该路段空旷地段交通噪声按照环评执行标准得出达标距离见表4.1-7。

表4.1-7   本项目营运期水平声场预测结果  单位：dB(A)

| 特征年 | 时段 | 距路边界线距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 2018 | 昼间 | 57.29 | 56.23 | 54.71 | 52.72 | 51.35 | 50.27 | 49.38 | 48.62 | 47.94 | 47.34 | 46.78 | 46.27 |
|  | 夜间 | 51.27 | 50.21 | 48.69 | 46.71 | 45.33 | 44.26 | 43.37 | 42.6 | 41.93 | 41.32 | 40.77 | 40.26 |
| 2024 | 昼间 | 58.07 | 57.13 | 55.74 | 53.86 | 52.52 | 51.47 | 50.6 | 49.85 | 49.18 | 48.58 | 48.04 | 47.53 |
|  | 夜间 | 51.9 | 50.96 | 49.57 | 47.69 | 46.36 | 45.31 | 44.44 | 43.68 | 43.02 | 42.42 | 41.87 | 41.37 |
| 2032 | 昼间 | 59.7 | 58.68 | 57.19 | 55.23 | 53.87 | 52.8 | 51.91 | 51.15 | 50.48 | 49.87 | 49.32 | 48.81 |
|  | 夜间 | 53.55 | 52.52 | 51.04 | 49.08 | 47.71 | 46.64 | 45.75 | 44.99 | 44.32 | 43.71 | 43.16 | 42.65 |

表4.1-8   拟建建设大道达标距离情况

| 时段 | 4a类标准达标距离 | 1类标准达标距离 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2018年 | - | -- | -- | 66 |
| 2024年 | - | -- | -- | 87 |
| 2032年 | -- | -- | -- | 120 |

根据表4.1-8可见，按《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的4a类标准要求，营运近期、中期和远期昼间、夜间道路交通噪声均达标；按1类标准要求，则昼间均达标，夜间达标距离66m~120m。本道路的等声级线图见图4.1-1~4.1-6。

图4.1-1    拟建建设大道2018年昼间等声级线图

图4.1-2   拟建建设大道2018年夜间等声级线图

图4.1-3   拟建建设大道2024年昼间等声级线图

图4.1-4   拟建建设大道2024年夜间等声级线图

图4.1-5   拟建建设大道2032年昼间等声级线图

图4.1-6   拟建建设大道2032年夜间等声级线图

#### 4.1.2.3声环境敏感目标预测结果

根据现场踏勘，本工程评价范围内涉及环境保护目标为位于本项目西侧的双台子村，位于本项目东侧的沟家寨村。根据工程资料，以本项目近期、中期和远期昼交通流量等参数，预测本项目对环境保护目标的噪声影响，并对工程建设前后环境保护目标噪声变化情况进行分析，结果见表5.1-9~5.1-11。

表4.1-9  营运近期（2018年）预测结果          单位：dB（A）

| 序号 | 环保目标 | 执行标准 | 标准值 | 现状监测值 | 2018年 | 背景值值取值点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼影响 | 夜影响 | 昼背景 | 夜背景 | 昼叠加 | 夜叠加 | 昼超标 | 夜超标 | 昼增加 | 夜增加 |  |
|  | 双台子村 | 4a类 | 70 | 55 | 51.6 | 42.5 | 53.37 | 47.36 | 53 | 43.2 | 56.2 | 48.77 | 达标 | 达标 | 3.2 | 5.57 | 3日中最大值 |
|  |  |  |  |  | 53 | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52.1 | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沟家寨村 |  |  |  | 50.3 | 41.7 | 54.5 | 48.49 | 51.4 | 42.4 | 56.23 | 49.44 | 达标 | 达标 | 4.83 | 7.04 |  |
|  |  |  |  |  | 51.4 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.0 | 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-10   营运中期（2024年）预测结果          单位：dB（A）

| 序号 | 环保目标 | 执行标准 | 标准值 | 现状监测值 | 2024年 | 背景值值取值点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼影响 | 夜影响 | 昼背景 | 夜背景 | 昼叠加 | 夜叠加 | 昼超标 | 夜超标 | 昼增加 | 夜增加 |  |
| 1 | 双台子村 | 4a类 | 70 | 55 | 51.6 | 42.5 | 55.22 | 49.05 | 53 | 43.2 | 57.26 | 50.05 | 达标 | 达标 | 4.26 | 6.85 | 3日中最大值 |
|  |  |  |  |  | 53 | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52.1 | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沟家寨村 |  |  |  | 50.3 | 41.7 | 55.34 | 49.18 | 51.4 | 42.4 | 56.81 | 50 | 达标 | 达标 | 5.41 | 7.6 |  |
|  |  |  |  |  | 51.4 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.0 | 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-11   营运远期（2032年）预测结果          单位：dB（A）

| 序号 | 环保目标 | 执行标准 | 标准值 | 现状监测值 | 2032年 | 背景值值取值点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼影响 | 夜影响 | 昼背景 | 夜背景 | 昼叠加 | 夜叠加 | 昼超标 | 夜超标 | 昼增加 | 夜增加 |  |
| 1 | 双台子村 | 4a类 | 70 | 55 | 51.6 | 42.5 | 56.74 | 50.58 | 53 | 43.2 | 58.27 | 51.31 | 达标 | 达标 | 5.27 | 8.11 | 3日中最大值 |
|  |  |  |  |  | 53 | 41.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 52.1 | 43.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沟家寨村 |  |  |  | 50.3 | 41.7 | 57.82 | 51.67 | 51.4 | 42.4 | 58.71 | 52.15 | 达标 | 达标 | 7.31 | 9.75 |  |
|  |  |  |  |  | 51.4 | 40.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 51.0 | 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据预测结果显示，营运近期、中期和远期距道路红线50米范围内的环境保护目标的声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类的标准要求，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)，但项目营运后敏感点处的噪声预测值较现状值增加量昼间在3.2-7.1 dB(A)之间，夜间较现状增加量在5.57-9.75dB(A)之间，增加量较大。

营运近期（2018年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为66米，夜间的超标量在0.1-0.9 dB(A)之间。

营运近期（2024年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为87米，夜间的超标量在0.1-1.98 dB(A)之间。

营运近期（2032年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为120米，夜间的超标量在0.1-3.34 dB(A)之间。

总体而言，由于现状无道路，故项目建成后，沿线环境保护目标噪声预测值较现状监测值均有一定增量，临本项目第一排的敏感建筑增量较为显著。

## 4.2大气环境影响分析

本工程为城市主干路，工程无服务区、收费站等附属设施，无集中排放源。本工程产生的废气污染物运营期主要是汽车尾气中的NOx（以NO2作为评价因子）。废气污染物的影响区域主要是道路两侧，污染物排放量较小。因此，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008），大气环境影响评价等级确定为三级。为了解本工程CO和NO2对周围敏感点处的影响，评价对CO和NO2的小时值的扩散浓度进行了简要预测。

4.2.1预测源强

道路建成通车后，汽车尾气将成为影响环境空气质量的主要污染物，汽车尾气污染源可模拟为一条连续排放的线性污染源。污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况。

运营期大气污染物主要是行驶汽车排放尾气污染物，项目大气污染物源强如表4.2-1。

表4.2-1  汽车尾气排放源强测算结果    单位：mg/(m·s)

| 道路名称 | 污染 因子 | 2018 | 2024 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均 | 高峰 | 日均 | 高峰 | 日均 | 高峰 |
| 城市主干路 （建设大道） | CO | 0.083 | 0.238 | 0.11 | 0.32 | 0.15 | 0.42 |
|  | NO2 | 0.034 | 0.098 | 0.046 | 0.13 | 0.060 | 0.17 |

4.2.2预测选项

① 预测因子：预测因子选择汽车尾气污染物中的NO2、CO。

② 预测目标年：2018年、2024年、2032年。

③ 预测内容：敏感点NO2、CO的小时浓度。

④ 预测范围：道路中心线两侧200米范围内。

4.2.3预测模式

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的aermod预测模式，应用其中的线源模式进行计算。

4.2.4浓度预测结果及影响分析

经预测，本工程预测结果见表4.2-2~表4.2-5。

表4.2-2   近期污染物高峰最大小时环境影响   单位：mg/m3

| 污染物 名称 | 路段 名称 | 距道路中心线距离(m) | 预测值 | 标准值 | 占标百分比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 鞍山市建设大道 | 22.5 | 0.06463 | 10 | 0.6463 |
|  |  | 50 | 0.02689 |  | 0.2689 |
|  |  | 80 | 0.02004 |  | 0.2004 |
|  |  | 120 | 0.01385 |  | 0.1385 |
|  |  | 200 | 0.00825 |  | 0.0825 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.08492 |  | 0.8492 |
| NO2 |  | 22.5 | 0.00733 | 0.2 | 3.67 |
|  |  | 50 | 0.00286 |  | 1.43 |
|  |  | 80 | 0.00163 |  | 0.82 |
|  |  | 120 | 0.00105 |  | 0.53 |
|  |  | 200 | 0.00066 |  | 0.33 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.01016 |  | 5.08 |

表4.2-3   中期污染物高峰最大小时环境影响   单位：mg/m3

| 污染物 名称 | 路段 名称 | 距道路中心线距离(m) | 预测值 | 标准值 | 占标百分比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 鞍山市建设大道 | 22.5 | 0.07198 | 10 | 0.72 |
|  |  | 50 | 0.03019 |  | 0.31 |
|  |  | 80 | 0.02164 |  | 0.22 |
|  |  | 120 | 0.01463 |  | 0.15 |
|  |  | 200 | 0.01095 |  | 0.11 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.09513 |  | 0.95 |
| NO2 | 鞍山市建设大道 | 22.5 | 0.01031 | 0.2 | 5.16 |
|  |  | 50 | 0.00438 |  | 2.19 |
|  |  | 80 | 0.00327 |  | 1.64 |
|  |  | 120 | 0.00238 |  | 1.19 |
|  |  | 200 | 0.00093 |  | 0.5 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.01195 |  | 6.0 |

表4.2-4   远期污染物高峰最大小时环境影响   单位：mg/m3

| 污染物 名称 | 路段 名称 | 距道路中心线距离(m) | 预测值 | 标准值 | 占标百分比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 鞍山市建设大道 | 22.5 | 0.13063 | 10 | 1.3 |
|  |  | 50 | 0.05042 |  | 0.5 |
|  |  | 80 | 0.03979 |  | 0.4 |
|  |  | 120 | 0.02583 |  | 0.26 |
|  |  | 200 | 0.01835 |  | 0.18 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.1532 |  | 1.53 |
| NO2 |  | 22.5 | 0.01504 | 0.2 | 7.52 |
|  |  | 50 | 0.00657 |  | 3.29 |
|  |  | 80 | 0.00449 |  | 2.25 |
|  |  | 120 | 0.00346 |  | 1.73 |
|  |  | 200 | 0.00117 |  | 0.6 |
|  |  | 区域最大值 位于红线内 | 0.01793 |  | 9.0 |

从预测结果可以看出，随着车流量的增大，通过环境影响预测结果可知，三个时期各污染因子高峰时期小时值在距离道路200m的范围内均无超标值，并且各污染因子浓度值向两侧逐渐递减。因此道路汽车尾气排放的CO、NO2等污染物的预测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，本项目运营期对环境空气影响不显著。

## 4.3水环境影响分析

4.3.1路面径流污水污染分析

在自然降水过程中，本工程路面上会产生相应的径流（包含冬季雪融化后形成的径流），本评价主要针对这方面的运营期废水进行环境影响分析。

工程建成投入运营后，道路的路面径流可能对地表水环境产生一定的影响。由于车辆尾气中污染物被粗糙路面吸附、汽车轮胎磨损残留、车辆泄漏油类、运输洒漏等造成道路上存留少量的污染物，类比有关资料可知，下雨过程中路面径流中所含污染物主要是SS、COD、BOD、石油类、Pb等。路面径流中污染物浓度与降雨量、降雨持续时间密切相关，根据目前国内对路面径流浓度的测试资料，一般情况下，降雨初期到形成路面径流的大约30分钟内，雨水总量较小、污染物浓度较高；然后随着降水时间的延长，雨水量增大，各类污染物浓度迅速下降；降雨历时40~60分钟后，路面基本冲刷洁净，路面径流中污染物浓度稳定在较低的水平。类比有关资料，预测本项目运营期间降雨形成路面径流1小时内各类污染物浓度见表4.3-1。

表4.3-1      路面径流中污染物浓度   单位：mg/L、pH值为无量纲

| 项目 | pH值 | CODcr | BOD5 | 石油类 | Pb | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值 | 7.4 | 107 | 20 | 7.0 | 0.19 | 221 |

通过以上分析及污染物浓度预测结果，可知运营期路面径流中污染物浓度比较低，水质基本为中性，BOD5、石油类物质、COD等污染物浓度均较低；同时由于雨水中所含的SS等污染物经泥沙的吸附等作用后进入排水管网，对地表水影响较小。

另外，路面排水设计时应统筹考虑本地区冬季融雪盐的污染问题。根据Eills的研究报导，冬季除冰撒盐后径流水中Cl-的峰值达到65000mg/l，除冰撒盐后七个月后，径流水中仍有少量Cl-残存。可见除冰盐的大量使用，将对地表水环境造成一定的污染。建设单位应采取有效措施防止含融雪盐的地表径流进入绿地；有关部门应制定相关的管理制定，严禁冬季雪后清理路面时将含融雪盐的残雪就近铲到路边绿化带内；另外，在技术经济可行的前提下，尽量采用绿色、环保的融雪剂，避免对线路两侧的绿地造成不利影响。

4.3.2桥面径流污水污染分析

营运期内本项目跨越杨柳河大桥，跨越水体的影响主要是桥面径流经桥面两侧的直排式泄水管进入水体。类比同类公路对桥面雨水径流的监测可知，该类水体的石油类的浓度均较高，但影响桥面径流的污染因素众多，包括降雨时间、降雨量、车流量、两场降雨的时间间隔，桥面的长度等，各种因素随机性强、偶然性大。通过资料调查和现场踏勘的情况，拟建项目跨越杨柳河段规划水体为ⅴ类，对水体要求不高，且初期雨水径流量相对于河流流量较小，对杨柳河跨河段的水质影响较小。

## 4.4生态环境影响分析

4.4.1对沿线动、植物影响

道路一旦建成，将对区域生态环境产生长期影响。一般来讲，道路路基建设将会对两侧生态系统形成阻断作用，廊道效应造成生境岛屿化，进而使生活在其中的生物变得脆弱。道路建设可改变道路附近的局地小气候。

对于本工程而言，区内植物主要是人工栽培的农作物，品种主要受当地气候、水土等自然条件的制约和农业技术发展的影响，故道路的建成对这些植物的种类变化、迁移不会产生显著影响。该道路建设对道路所在区域原生状态植被生态结构与功能影响很小。在本工程中，道路进行绿化，经运营期绿化养护，可以使道路两侧的绿化率提高。

道路建设影响了野生动物迁涉途径、栖息环境、觅食范围等。鉴于评价区域无大型野生动物，也没有集中性的野生动物栖息地，当地的优势种和常见种为小型啮齿类动物，如鼠类等，生态适应性强。禽鸟类因活动范围较大，可另行选择栖息地，道路建成后对其影响也较小；对于爬行类、两栖类动物在局部地区的迁移有一定影响，但经过一段时间的适应后其影响也会逐渐消除。总之，该区域没有大型迁移性野生动物，故本工程建设对动物的迁移、栖息、觅食的影响不大。工程区域内动物主要是人工饲养的家畜，在行车过程中，汽车的突然鸣笛等突然噪声对沿线的动物产生一定的影响。所以道路建成后，路面结构将明显改善，降低行车时的噪声对沿线养殖场的影响。通过以上措施后，公路噪声对评价区域内的饲养动物产生的影响很小。

4.4.2对农业生态环境影响分析

运营期对沿线道路两侧农田影响的主要因子是汽车尾气排放及二次扬尘等影响沿线环境空气质量，间接影响农作物产量和质量。从该工程对环境空气质量影响预测结论可知，本道路建成后，对环境空气质量影响比较轻，所以对沿线农作物的影响也比较轻。

## 4.5社会环境影响分析

本工程建设的社会影响主要包括以下几个方面：

（1）项目对道路沿线居民生活水平和生活质量的影响

本工程实施后，通过新建道路，可为居民日常出行创造更好的条件，有效改善道路沿线居民的出行环境，从而提高当地居民的生活质量。

（2）项目对所在地区不同利益群体的影响

项目实施过程中会给当地居民带来一定的生活不便，但项目的实施可极大的改善当地居民的生活条件，为其创造更好的出行条件。因此，总体上看，本工程对当地居民的影响利大于弊。

建设单位方面，实施本工程可为该区域提供安全、快捷、畅通的外部交通条件，为区域的开发建设提供良好的基础设施条件；同时也可为建设单位今后从事相关或类似项目积累经验。

对于当地政府而言，本工程的建设对于有利于完善该区域路网建设，带动道路两侧地块开发都会产生积极作用。因此，本工程的实施能够得到政府的支持。

（3）项目对所在区域基础设施建设的影响

本工程的建设将有利于提高区域的基础设施水平，改善区域的交通条件，促进区域内外的交流，扩大对外开放，极大地促进产业的发展，促进项目影响区域的经济和社会发展。

# 5、环保对策措施

## 5.1设计期环保对策措施

5.1.1工程设计中已经考虑的环保措施

（1）混行车道与人行道范围内安排绿化，以降低噪音，净化空气，美化环境；

（2）项目施工阶段同步实施配套管线工程，有效防止道路反复开挖影响沿线环境质量。

5.1.2本次评价提出的设计期环保措施

（1）请专业单位设计本报告提出的各项环保工程措施；

（2）精心设计施工期交通组织方案，方案中应该充分考虑抑制扬尘、减少施工期交通噪声影响和保证沿线公众出行方便和安全等需要。

（3）道路两侧植被尽量突出当地植物特色。植物配置上同时考虑功能性和景观性，尽量做到常绿树与落叶树结合，乔灌草相结合。

## 5.2施工期环保对策措施

5.2.1施工管理

（1）建设单位在招标文件的编制过程中，应将审批通过的该项目环境影响报告书所提出的各项环保措施编入相应的条款中。

（2）承包商投标文件中应包含环保措施的落实及实施计划。

（3）建设单位评标过程中应注意对投标文件的环保部分进行评估讨论，对中标方的不足之处提出完善要求。

（4）施工开始前，施工单位必须先与鞍山市相关部门取得联系，协调有关施工场地交通、水电等问题。

5.2.2噪声污染防治措施

根据《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关规定，为减轻施工噪声对环境的影响，本评价结合工程实际情况提出以下施工噪声防治措施：

（1）本工程开工前十五日向行政主管备案，申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。

（2）制定合理具体的施工规划，明确环保责任，加强监督管理。对施工现场合理布局，优先选用低噪声设备，减少设备噪声对周围环境的影响。

（3）采用科学合理的施工方式和合理选择施工机械设备，加强设备的维护与管理，尽量采用低噪音、振动的各类施工机械设备；施工过程中加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理以缓解施工的声源。

（4）将不同施工阶段有效整合，合理安排，尽量缩短工期，避免造成长期影响；合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。

（5）合理安排施工作业时间、施工运输车辆的行走路线和时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段，城市建成区内夜间禁止施工。

（6）为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施。

（7）加强施工人员的管理、提倡文明施工，例如现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。

（8）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值时，若确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染，建设单位必须采取上述有效措施，把噪声污染减少到最低程度。

（9）敏感点附近道路施工，应设置围挡；施工营地、堆场应远离敏感点设置；临时道路、运输路线应尽量绕开敏感点。

5.2.3大气环境保护措施

为保护空气环境质量，降低施工过程对周围环境的扬尘污染，建设单位应严格按照《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（辽宁省人民政府令第283号，2013）的有关要求，环评建议采取以下施工污染控制对策：

（1）在工程施工场地设置连续、密闭的钢骨架围挡（围挡不得有污损或破损），高度不小于2.5m。

（2）管线以及土地开挖、钻孔过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

（3）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃土应及时运走，不宜长时间堆积。

（4）运土卡车及建筑材料运输车采用封闭式运输车，或遮盖封闭，按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（5）运输车辆地在装卸前先将车辆先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，施工场地设施车辆清洗装置，防止车辆携带泥沙进入城市道路。

（6）对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（7）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

（8）沥青铺设时，施工人员应佩戴口罩等防护工具，无关人员应远离施工作业区，减少沥青烟对人体危害。

（9）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复植被。

（10）砂石堆场扬尘主要特点是与风速和含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率（含水率要大于10%）是抑制扬尘的有效手段。此外，砂石堆场周围要设置喷水装置，装卸时定期洒水，保持砂堆表层湿润。

5.2.4水环境保护措施

（1）施工现场设化粪池，施工人员产生的生活污水排入化粪池，化粪池委托当地环卫部门定期清运处理。

（2）施工期车辆冲洗水经收集后采用沉砂池处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地的洒水抑尘。剩余部分排到临时设置的水泥蒸发池中，由环卫部门定期清运。管道试压废水主要污染物为SS，经收集后，用于施工场地的洒水抑尘。

（3）施工期须注意对地表水体的防护，可设置施工围挡，避免施工垃圾等废物进入地表水体，在桥梁建设过程中，采用预制安装法施工，项目施工时不设预制厂，预制梁由专门厂家制造。施工结束后及时将钻渣运出河道外处理，不在河道内堆存。

（4）施工料场、施工机械存放区应远离水体。

5.2.5固体废物处理措施

施工期的固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、弃土等。对工程中产生的固体废物，采取以下措施：

（1）施工现场设置生活垃圾临时堆放点，由环卫部门专门收集，定期清运。

（2）施工单位必须严格按规定办理好工程弃土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土，同时应尽量做到一次弃土到位，防止多次倒运造成反复污染环境。

（3）施工现场设置建筑垃圾暂存点，产生的建筑垃圾尽量做到日产日清，暂时存放，及时清运。施工期间工程废物按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。

（4）参照国外推广绿色建筑施工地的经验，建筑垃圾分类回收处理，生活垃圾不得混入建筑垃圾和工程渣土，以免造成二次污染。

（5）加强日常管理和对施工人员的环保教育，加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。

5.2.6生态环境保护措施

（1）建设单位购买商品土时，必须与具有相关供土资质的单位签订购买合同。确保各施工单位能够按照环保要求取土。

（2）建设单位与施工单位在签订合同时应增加关于弃土作业的有关规定，施工弃土应在指定地点安放。

（3）合理安排施工季节和作业时间，避免在大雨天气取土挖方，减少水土流失。黄沙、石灰等物料避免露天存放，在下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。

（4）施工场地及取土挖方断面应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，覆盖地表，防止水土流失。

（5）应做好绿化设计，合理选取绿化树木，针对绿化隔离带采取草地和灌木相结合的方式，提高其生态功能。

（6）施工结束后，一定程度的补偿工程建设造成的植被生物量和生产力损失，改善本工程的生态影响，积极做好绿化等植被恢复措施的实施，恢复生态系统的生物量和生产力。

施工期生态环境保护措施和污染防治措施一览表如下：

表5.2-1  施工期生态环境保护措施和污染防治措施一览表

| 工程类别 | 道路 |
| --- | --- |
| 污染物种类 | 1.临时占地2.取弃土3.水土流失 |
| 生态保护措施/ 污染防治措施 | 1.筑路材料的临时堆放可利用道路沿线征地拆迁的空地，建筑材料的堆场应以利用空地为主，施工营地拟利用沿线空地。应做好绿化设计，合理选取绿化树木，针对绿化隔离带采取草地和灌木相结合的方式，提高其生态功能。施工结束后，一定程度的补偿工程建设造成的植被生物量和生产力损失，改善本工程的生态影响，积极做好绿化等植被恢复措施的 实施，恢复生态系统的生物量和生产力。 2.建设单位购买商品土时，必须与具有相关供土资质的单位签订购买合同。确保各施工单位能够按照环保要求取土。建设单位与施工单位在签订合同时应增加关于弃土作业的有关 规定，施工弃土应在指定地点安放。 3.合理安排施工季节和作业时间，避免在大雨天气取土挖方，减少水土流失。黄沙、石灰等物料避免露天存放，在下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。施工场地及取土挖方断面 应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，覆盖地表，防止水土流失。 |
| 预期效果 | 1.本项目临时占地可利用道路两侧空地，施工临时占地对地表植被破坏较少，因此临时占 地对土壤的影响较小。 2.本工程取土由地方土地管理部门统一调配，全部来源于商品土，由专业的取土公司提供。建设单位应将生态保护、生态恢复的条款写入取土协议中，确保取土场生态环境得到及时 恢复。 3.本方案中的各项水土保持设施在主体工程建设中得到落实后，对项目建设区可能产生的 水土流失能起到显著的抑制作用，能够起到防止水土流失、保护生态环境的作用。 |
| 投资 | 20万 |

5.2.7社会影响保护措施

施工过程中与已有道路交叉时，采取措施合理安排工期做好疏导工作，保障道路的畅通。在过路行人密集区搭建临时人行横道，给行人提供方便和安全保障。此外，在道路施工前期施工单位对周围居民进行公告，并在主要路段和路口设置警示标志；对外来车辆可于主要路口设置绕行路线公告。

## 5.3营运期环保对策措施

5.3.1交通噪声防治措施

（1）加强道路沿线绿化布置

根据项目设计方案，本项目在道路两侧设置防护绿化带，以减轻交通噪声，美化道路景观。在道路两侧的人行道外连接线间种植绿篱、草皮和花卉，人行道上种植行道树，尽可能多种方式进行绿化，提高绿化面积。营运中期和远期，随着防护绿带、行道树和其他绿化的生长，将进一步减缓项目带来的交通噪声对沿线环境保护目标的影响，使道路成为绿荫覆盖的富于美的绿色通道，使路网成为覆盖城市的绿化网络。

（2）噪声污染防治措施

建设单位应做好工程设计，严格控制施工质量，道路沿线应设立限速、禁鸣以及禁止施工车辆夜间通行标志，对道路噪声也有一定的消减作用。

（3）加强路面建设管理和维护

维持道路路面的平整度，强化路基处理的工程质量，运营期加强路面维护保养，对受损路面应及时修复，保证道路不发生下沉、裂缝、凹凸不平等问题而增加车辆行驶噪声。

建设低噪路面，噪声产生的一个重要原因是轮胎摩擦地面，空气释放不出去而产生爆破声。工程在路面材料的选择上在满足工程质量的前提下，应进行广泛调研并采用新型环保材料。在材料选择上可采用低噪声混凝土等，如采用胶粉改性沥青混凝土与SBS改性沥青混凝土相结合的材料，可以提高路面在高温条件下抗车辙性能和水稳定性，同时也能改善路面在低温条件下的性能，另外还具有一定的降噪功能。在北京地区已有多处交通项目采用低噪路面，实际检测结果表明，低噪路面比普通路面平均降低噪声3~8dB（A）；上海市虹口区环境监测站专家对四川北路由降噪沥青材料铺设的“降噪路面”进行测试后证实，“降噪路面”比周围路段安静3~5 dB（A）。

（4）项目营运中期和远期进行回顾性监测：

本项目营运近期维持路面平整度，尤其是路面与井盖的平整度，减少路面坑洼。本项目营运中远期对道路沿线敏感点进行定期回顾性监测，若出现因路面破损或颠簸不平造成保护目标超标的情况，须重新修正不平的路面，并对超标敏感点所在路段路面铺设降噪路面，以减缓对保护目标的噪声影响。

（5）对声环境超标敏感点采取必要的噪声防护措施

针对本项目建成通车后敏感点预测情况，提出以下防护措施：

加强道路沿线绿化布置，进一步提高绿化面积。营运中期和远期，随着防护绿带、行道树和其他绿化的生长，将进一步减缓项目带来的交通噪声对沿线环境保护目标的影响。此外，建议本项目对敏感点超标的地方考虑设置声屏障或者是隔声窗等措施。

综上所述，本项目营运期将采取道路两侧设置防护绿带、部分噪声影响较大的地方设置声屏障、维持道路路面平整度等措施，在采取上述措施后，营运期本项目带来的噪声影响将得到有效缓解，沿线声环境敏感目标噪声预测值可达标。

为了防止交通噪声对未来道路两侧规划敏感点造成不利影响，综合噪声预测结果，本评价对本项目道路两侧未来规划提出以下建议：建议规划部门依据《地面交通噪声污染防治技术政策》的相关要求，对道路沿线两侧划定一定的噪声影响控制距离，避免噪声敏感建筑物受到拟建道路交通噪声的显著干扰；不宜在临路第一排建设噪声敏感建筑（如居民楼、学校教室、医院病房等），进行详细建设规划时，临路第一排建筑宜公建、商业建筑或其他敏感建筑物，或将建筑内噪声敏感功能区布置在背向道路的一侧。若必须在噪声控制距离内建设噪声敏感建筑，应配套建设噪声防护措施，建设单位应自行承担安装隔声窗等降噪措施资金，以降低交通噪声对其影响。

5.3.2大气环境保护措施

针对运营期汽车尾气和道路扬尘，本次评价建议采取以下措施：

（1）制定并实施道路扬尘污染治理工作方案。强化道路保洁，进一步提高道路清扫作业质量水平，降低道路积尘负荷。

（2）加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，减少塞车现象发生。

（3）科学设置道路两侧绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散，并做好绿化的维护工作。

（4）加强运营期沿线各施工场地管理，完善工地出入口车辆冲洗措施，不允许运输车带泥上路。

（5）加强对运输单位的管理，保持运载弃土和建筑材料车厢的完好性，装载时不宜过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物一律用蓬布遮盖，禁止超载运输。

（6）建议道路管理部门和环境卫生部门协作，及时清扫路面尘土，运营期进行定期洒水或者冲洗路面的制度化、规范化。

（7）尽量减少通车后路面开挖施工，必须施工的情况下及时恢复道路原貌。

5.3.3水环境保护措施

（1）冬季尽量减少融雪盐用量或者使用新型符合环保要求的融雪剂。

（2）加大路面清扫频率和路面管理工作，减少路面颗粒物数量以降低雨后路面径流中污染物含量。

（3）本工程沿线无服务设施，沿线也不新设其它服务设施，营运期产生的水环境污染物主要是路面径流污染物。本工程将做好路面径流的排水设计，将沿线路面径流污水排入雨水管网，不随意漫流。

（4）桥梁段设置警示标志，并设置拦截设施排水系统，预防风险事故排放。

5.3.4生态环境环境保护措施

道路建成运营后不会对区内植物产生不良影响。

工程区域内动物主要是人工饲养的家畜，在行车过程中，汽车的突然鸣笛等突然噪声对沿线的动物产生一定的影响。所以道路建成后，路面结构将明显改善，降低行车时的噪声对沿线养殖场的影响。通过以上措施后，噪声对评价区域内的饲养动物产生的影响很小。

该区域没有大型迁移性野生动物，本工程建设对动物的迁移、栖息、觅食的影响不大。

营运期生态环境保护措施和污染防治措施一览表如下：

表5.3-1  营运期生态环境保护措施和污染防治措施一览表

| 工程类别 | 道路 |
| --- | --- |
| 污染物种类 | 汽车鸣笛对于家畜的噪声影响 |
| 生态保护措施/ 污染防治措施 | 改善路面结构，降低行车时的噪声对沿线家畜的噪声影响 |
| 预期效果 | 噪声对评价区域内的饲养动物产生的影响很小 |
| 投资 | -- |

# 6、公众参与

## 6.1公开环境信息的次数、方式

本次公众参与调查依据国家环保总局文件环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》中规定的程序进行，在环评过程中实施两次信息公开，并通过发放“公众参与调查表”的形式征求当地居民的意见和建议，经收集汇总、整理后形成公众参与调查意见。在接受委托后，于2016年9月30日在《鞍山日报》上进行了该项目的第一次环评公示，向公众进行信息公开，信息公开时间为10个工作日，基本完成环评报告书编制后于2016年8月15日在《鞍山日报》上进行了该项目的第二次环评公示，信息公开时间为10个工作日，

## 6.2公众参与调查对象

本次于2016年11月3日共发放50份调查表，回收有效调查表50份，回收率100％，被调查人士涉及不同年龄、不同性别、不同文化程度及从事不同职业的各类人士，主要为沿线的双台子村、沟家寨村村民及沿线的企业职工。

## 6.3公众参与调查内容

调查内容主要包括：调查对象对本项目的了解程度、工程是否有利于本地经济的发展、施工过程中环境影响最大的方面、项目建成后对环境的影响程度、工程建成后带来的生活质量影响、对项目的建设态度等。

## 6.4公众参与调查结果分析

对调查结果进行统计分析，得出以下结论：

（1）在对本项目的了解程度上，58%的被调查者认为了解，16%的被调查者认为一般了解，26%的被调查者认为不清楚。

（2）在对本项目是否有利于本地经济的发展，70%的被调查者认为有利，30%的被调查者认为不清楚。

（3）在对本项目施工过程中环境影响最大的方面，2%的被调查者认为是废水，60%的被调查者认为是废气，58%的被调查者认为是噪声，4%的被调查者认为是生态影响，其中有一部分被调查者认为最大的影响是废气和噪声并存。

（4）在对本项目建成后对环境的影响程度上，4%的被调查者认为有很大影响，18%的被调查者认为有影响较小，78%的被调查者认为有无影响。

（5）在建成后对生活质量带来的影响上，34%的被调查者认为有很大提高，32%的被调查者认为略有提高，34%的被调查者认为无影响。

（6）在希望采用什么措施缓解工程建设带来的噪声影响上，76%的被调查者认为采取绿化措施，60%的被调查者认为采取低噪声路面的措施，其中有一部分被调查者希望同时采取绿化和低噪声路面的措施来缓解工程带来的噪声。

（7）在对本项目建设态度上，74%被调查者支持本项目的建设，26%被调查者认为无所谓，没有被调查者反对本道路的建设，认为无所谓的均为附近的企业员工。

另外，本次调查的沿线群众建议：①搞好道路两侧的绿化以减轻噪声、扬尘污染。②本工程部分路段沿线居民建议提高道路质量，以免反复维修。

# 7、环境影响评价结论

## 7.1工程概况

拟建鞍山市建设大道新建工程项目的道路总长度为2.436km，里程桩号为K3+287.496～K5+723.018。规划道路等级为城市主干路，双向八车道，设计行车速度60km/h，规划道路红线60m。此外配套建设排水、照明、景观绿化等工程。

工程投资：本工程估算总投资为1亿元（不包含征地补偿费用），其中建筑安装工程费用为9290万元，工程建设其他费用为418万元，预备费用为292万元。

建设计划：本项目建设期为12个月，本工程计划于2017年12月全部完成。

本工程为新建道路工程。工程弃土主要为工程建设过程中路基和桥梁开挖土方、施工建筑垃圾等。根据工程设计资料和2.6、2.7章节中道路工程与桥梁工程中工程量的统计可知，本工程总挖方约120801.04m3，总填方约82752m3，总弃方38049.04m3。

## 7.2环境现状调查结论

7.2.1声环境

根据监测结果可知，工程沿线双台子村的监测点位N1及沟家寨村N2点位的背景噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准，区域现状声环境质量状况良好。

7.2.2环境空气

根据监测结果，项目所在区域TSP、PM10、SO2、NO2浓度均能够达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。

7.2.3地表水环境

根据监测结果可见，杨柳河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅴ类水质标准。

## 7.3环境影响评价结论

7.3.1声环境影响

（1）施工期：本项目施工期噪声主要来自于土建工程施工作业噪声和运输车辆噪声。施工中所用的施工机械主要有挖掘机、平地机、压路机、钻孔机、铲车及运输卡车等，施工噪声具有高噪声、无规则的特点，根据预测结果可知：在建道路施工机械所产生的噪声在50m远处为59-70dB，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）建筑施工场界噪声昼间标准限值70dB，但是夜间在200m处仍有部分机械设备施工噪声超过夜间标准限值，说明施工机械噪声夜间影响更为严重，所以在双台子村、沟家寨村路段禁止夜间施工。

（2）营运期：根据预测结果显示，营运近期、中期和远期距道路红线50米范围内的环境保护目标的声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类的标准要求，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)，但项目营运后敏感点处的噪声预测值较现状值增加量昼间在3.2-7.1 dB(A)之间，夜间较现状增加量在5.57-9.75dB(A)之间，增加量较大。

营运近期（2018年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为66米，夜间的超标量在0.1-0.9 dB(A)之间。

营运近期（2024年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为87米，夜间的超标量在0.1-1.98 dB(A)之间。

营运近期（2032年），距红线距离＞50米的各保护目标昼间可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类昼间55 dB(A)的标准要求。夜间不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类夜间45 dB(A)的标准要求，夜间的达标距离为120米，夜间的超标量在0.1-3.34 dB(A)之间。

总体而言，由于现状无道路，故项目建成后，沿线环境保护目标噪声预测值较现状监测值均有一定增量，临本项目第一排的敏感建筑增量较为显著。

7.3.2地表水环境影响

（1）施工期：施工过程中将产生泥浆水、堆场冲刷物料废水和车辆冲洗废水，经沉淀处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地等洒水抑尘，以节约水资源。剩余部分交由环卫部门定期清运，禁止直接排入地表水体或平地漫流。采取以上措施后，场地废水和车辆冲洗水不会对水环境产生显著影响。

施工营地的生活污水不可随意排放。施工营地设化粪池，生活污水排入防渗的化粪池，化粪池委托环卫部门定期清运。

本工程雨水管道需采用清水进行管道严密性试验。管道试压完成后产生试压废水主要污染物为SS，经收集后，用于施工场地的洒水抑尘，禁止排入地表水体或平地漫流。

桥梁施工过程中对水环境的影响主要来自于桥梁基础开挖而产生的河床底泥、边坡废渣等，如废渣不及时清运，将直接导致施工区及下游河段一定范围内悬浮物浓度升高。因此在施工期间应采取严格的管理措施，尽量选择枯水期施工，必要时采取双壁钢围堰等不涉水施工工艺施工，桥梁施工结束后，及时进行场地清理。可以使得施工期对河水的污染得到控制。

（2）营运期：项目营运期对地表水环境影响主要为路面径流的影响，由于污水成分简单，对水环境影响较小。

7.3.3环境空气影响

（1）施工期：项目施工期排放的废气主要包括道路施工扬尘、管线施工扬尘、堆场扬尘、车辆行驶二次扬尘、施工机械和车辆排放的尾气、使用沥青敷设路面时产生的沥青烟气。

（2）营运期：从预测结果可以看出，随着车流量的增大，项目汽车尾气对敏感点NO224小时平均浓度贡献值逐步增大，但均远低于NO2二类24小时平均浓度标准限值。

7.3.4固废影响

本项目施工期产生的固废主要有施工的工程废弃渣土及施工人员的生活垃圾。其中施工时的建筑垃圾的数量较多，包括有渣土、混凝土废渣等废物，工程施工过程中产生的固体废物必须及时清运，确保沿线居民的生活环境。

本项目施工过程通过采取必要的污染防治措施后，预计施工期固体废物能够得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

7.3.5生态环境影响

本工程施工过程产生的建筑垃圾及废弃土方将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放；临时占地包括施工便道用地以及建筑材料临时堆放场地和施工营地等。建设单位在采取严格的施工管理后对生态环境影响较小。

7.3.6环境风险影响

本项目位于鞍山市，本工程环境风险主要为营运期危险品运输泄露对林带和土壤的影响，但总体发生概率较小，在依托环境风险应急预案体系下，环境风险可控。

## 7.4主要措施结论及建议

7.4.1施工期

（1）声环境

根据《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关规定，为减轻施工噪声对环境的影响，本评价结合工程实际情况提出以下施工噪声防治措施：

①本工程开工前十五日向行政主管备案，申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。

②制定合理具体的施工规划，明确环保责任，加强监督管理。对施工现场合理布局，优先选用低噪声设备，减少设备噪声对周围环境的影响。

③采用科学合理的施工方式和合理选择施工机械设备，加强设备的维护与管理，尽量采用低噪音、振动的各类施工机械设备；施工过程中加强对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生；要求施工单位通过文明施工、加强有效管理以缓解施工的声源。

④将不同施工阶段有效整合，合理安排，尽量缩短工期，避免造成长期影响；合理科学地布局施工现场是减少施工噪声的主要途径，如将施工现场的固定噪声源相对集中，以减少影响的范围。

⑤合理安排施工作业时间、施工运输车辆的行走路线和时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间，避开敏感区域和容易造成影响的时段，城市建成区内夜间禁止施工。

⑥为了有效地控制施工噪声对城市环境的影响，除落实有关的控制措施外，还必须加强环境管理；根据国家和地方的有关法律、法令、条例、规定，施工单位应主动接受环保部门的监督管理和检查；建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，以确保控制施工噪声措施的实施。

⑦加强施工人员的管理、提倡文明施工，例如现场装卸钢模、设备机具时，应轻装慢放，不得随意乱扔发出巨响。

⑧向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值时，若确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染，建设单位必须采取上述有效措施，把噪声污染减少到最低程度。

⑨敏感点附近道路施工，应设置围挡；施工营地、堆场应远离敏感点设置；临时道路、运输路线应尽量绕开敏感点。

（2）水环境

①施工现场应设置防渗化粪池，施工人员产生的生活污水委托当地市容部门定期清运处理。

②施工期车辆冲洗水经收集后采用沉砂池处理后最大限度重复使用，回用于车辆冲洗和施工场地的洒水抑尘。剩余部分排到临时设置的水泥蒸发池中，由环卫部门定期清运。管道试压废水主要污染物为SS，经收集后，用于施工场地的洒水抑尘。

③施工期须注意对地表水体的防护，可设置施工围挡，避免施工垃圾等废物进入地表水体，在桥梁建设过程中，采用预制安装法施工，项目施工时不设预制厂，预制梁由专门厂家制造。施工结束后及时将钻渣运出河道外处理，不在河道内堆存。

④施工料场、施工机械存放区应远离水体

（3）环境空气

为保护空气环境质量，降低施工过程对周围环境的扬尘污染，建设单位应严格按照《辽宁省扬尘污染防治管理办法》（辽宁省人民政府令第283号，2013）的有关要求，环评建议采取以下施工污染控制对策：

①在工程施工场地设置连续、密闭的钢骨架围挡（围挡不得有污损或破损），高度不小于2.5m。

②管线以及土地开挖等过程中，洒水使作业保持一定的湿度：对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防治粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。

③加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃土应及时运走，不宜长时间堆积。

④运土卡车及建筑材料运输车采用封闭式运输车，或遮盖封闭，按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

⑤运输车辆地在装卸前先将车辆先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，施工场地设施车辆清洗装置，防止车辆携带泥沙进入城市道路。

⑥对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

⑦施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

⑧沥青铺设时，施工人员应佩戴口罩等防护工具，无关人员应远离施工作业区，减少沥青烟对人体危害。

⑨施工结束时，应及时对施工占用场地恢复植被。

⑩砂石堆场扬尘主要特点是与风速和含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率（含水率要大于10%）是抑制扬尘的有效手段。此外，砂石堆场周围要设置喷水装置，装卸时定期洒水，保持砂堆表层湿润。

（4）固体废物

①施工现场设置生活垃圾临时堆放点，由环卫部门专门收集，定期清运。

②施工单位必须严格按规定办理好工程弃土、建筑垃圾等固体废物的排放的手续，获得有关主管部门批准后方可在指定的受纳地点弃土，同时应尽量做到一次弃土到位，防止多次倒运造成反复污染环境。

③施工现场设置建筑垃圾暂存点，产生的建筑垃圾尽量做到日产日清，暂时存放，及时清运。施工期间工程废物按规定路线运输，运输车辆必须按照有关要求规范覆盖，定期检查车辆在运输路线上是否有洒落情况并及时清理。尽量避开周边道路的交通高峰期，减轻物料运输可能导致的二次污染。

④参照国外推广绿色建筑施工地的经验，建筑垃圾分类回收处理，生活垃圾不得混入建筑垃圾和工程渣土，以免造成二次污染。

⑤加强日常管理和对施工人员的环保教育，加强对设备的维修保养，杜绝泄漏石油类物质以及所运送的建筑材料等。

（5）生态环境

①建设单位购买商品土时，必须与具有相关供土资质的单位签订购买合同。确保各施工单位能够按照环保要求取土。

②建设单位与施工单位在签订合同时应增加关于弃土作业的有关规定，施工弃土应在指定地点安放。

③合理安排施工季节和作业时间，避免在大雨天气取土挖方，减少水土流失。黄沙、石灰等物料避免露天存放，在下雨时应覆盖防护物，减少水土流失。

④施工场地及取土挖方断面应备有一定数量的成品防护物，如塑料薄膜、草席等，覆盖地表，防止水土流失。

⑤应做好绿化设计，合理选取绿化树木，针对绿化隔离带采取草地和灌木相结合的方式，提高其生态功能。

7.4.2营运期

（1）声环境

（1）加强道路沿线绿化布置

根据项目设计方案，本项目在道路两侧设置防护绿化带，以减轻交通噪声，美化道路景观。在道路两侧的人行道外连接线间种植绿篱、草皮和花卉，人行道上种植行道树，尽可能多种方式进行绿化，提高绿化面积。营运中期和远期，随着防护绿带、行道树和其他绿化的生长，将进一步减缓项目带来的交通噪声对沿线环境保护目标的影响，使道路成为绿荫覆盖的富于美的绿色通道，使路网成为覆盖城市的绿化网络。

（2）噪声污染防治措施

建设单位应做好工程设计，严格控制施工质量，道路沿线应设立限速、禁鸣以及禁止施工车辆夜间通行标志，对道路噪声也有一定的消减作用。

（3）加强路面建设管理和维护

维持道路路面的平整度，强化路基处理的工程质量，运营期加强路面维护保养，对受损路面应及时修复，保证道路不发生下沉、裂缝、凹凸不平等问题而增加车辆行驶噪声。

建设低噪路面，噪声产生的一个重要原因是轮胎摩擦地面，空气释放不出去而产生爆破声。工程在路面材料的选择上在满足工程质量的前提下，应进行广泛调研并采用新型环保材料。在材料选择上可采用低噪声混凝土等，如采用胶粉改性沥青混凝土与SBS改性沥青混凝土相结合的材料，可以提高路面在高温条件下抗车辙性能和水稳定性，同时也能改善路面在低温条件下的性能，另外还具有一定的降噪功能。在北京地区已有多处交通项目采用低噪路面，实际检测结果表明，低噪路面比普通路面平均降低噪声3~8dB（A）；上海市虹口区环境监测站专家对四川北路由降噪沥青材料铺设的“降噪路面”进行测试后证实，“降噪路面”比周围路段安静3~5 dB（A）。

（4）项目营运中期和远期进行回顾性监测：

本项目营运近期维持路面平整度，尤其是路面与井盖的平整度，减少路面坑洼。本项目营运中远期对道路沿线敏感点进行定期回顾性监测，若出现因路面破损或颠簸不平造成保护目标超标的情况，须重新修正不平的路面，并对超标敏感点所在路段路面铺设降噪路面，以减缓对保护目标的噪声影响。

（5）对声环境超标敏感点采取必要的噪声防护措施

针对本项目建成通车后敏感点预测情况，提出以下防护措施：

加强道路沿线绿化布置，进一步提高绿化面积。营运中期和远期，随着防护绿带、行道树和其他绿化的生长，将进一步减缓项目带来的交通噪声对沿线环境保护目标的影响。此外，建议本项目对敏感点超标的地方考虑设置声屏障或者是隔声窗等措施。

综上所述，本项目营运期将采取道路两侧设置防护绿带、部分噪声影响较大的地方设置声屏障、维持道路路面平整度等措施，在采取上述措施后，营运期本项目带来的噪声影响将得到有效缓解，沿线声环境敏感目标噪声预测值可达标。

为了防止交通噪声对未来道路两侧规划敏感点造成不利影响，综合噪声预测结果，本评价对本项目道路两侧未来规划提出以下建议：建议规划部门依据《地面交通噪声污染防治技术政策》的相关要求，对道路沿线两侧划定一定的噪声影响控制距离，避免噪声敏感建筑物受到拟建道路交通噪声的显著干扰；不宜在临路第一排建设噪声敏感建筑（如居民楼、学校教室、医院病房等），进行详细建设规划时，临路第一排建筑宜公建、商业建筑或其他敏感建筑物，或将建筑内噪声敏感功能区布置在背向道路的一侧。若必须在噪声控制距离内建设噪声敏感建筑，应配套建设噪声防护措施，建设单位应自行承担安装隔声窗等降噪措施资金，以降低交通噪声对其影响。

（2）大气环境

针对运营期汽车尾气和道路扬尘，本次评价建议采取以下措施：

①制定并实施道路扬尘污染治理工作方案。强化道路保洁，进一步提高道路清扫作业质量水平，降低道路积尘负荷。

②加强对道路的养护，使道路保持良好运营状态，减少塞车现象发生。

③科学设置道路两侧绿化，栽种可吸收或吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散，并做好绿化的维护工作。

④加强运营期沿线各施工场地管理，完善工地出入口车辆冲洗措施，不允许运输车带泥上路。

⑤加强对运输单位的管理，保持运载弃土和建筑材料车厢的完好性，装载时不宜过满，保持正常的车速，防止在运输过程中抛洒散落，所有运输物一律用蓬布遮盖，禁止超载运输。

⑥建议道路管理部门和环境卫生部门协作，及时清扫路面尘土，运营期进行定期洒水或者冲洗路面的制度化、规范化。

⑦尽量减少通车后路面开挖施工，必须施工的情况下及时恢复道路原貌。

（3）水环境

①冬季尽量减少融雪盐用量或者使用新型符合环保要求的融雪剂。

②加大路面清扫频率和路面管理工作，减少路面颗粒物数量以降低雨后路面径流中污染物含量。

③本工程沿线无服务设施，沿线也不新设其它服务设施，营运期产生的水环境污染物主要是路面径流污染物。本工程将做好路面径流的排水设计，将沿线路面径流污水排入管网，不随意漫流。

④桥梁段设置警示标志，并设置拦截设施排水系统，预防风险事故排放。

## 7.5符合性分析

本项目为城市主干道，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正中）中鼓励类，鼓励类“二十二、城市基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”，因此，本工程建设符合国家的产业政策。

根据鞍山市住房和城乡建设委员会提供规划选址意见书，本项目选址规划符合鞍山市城市建设规划，项目用地规划为城市道路用地，故项目选址可行。

鞍山现状路网结构以南北纵向道路为骨干、以东西横向道路为联络的干路系统，次、支道路分片区呈不同形态。骨干路网包括以腾达大道、通海大道、兴盛路、铁西九道街、铁西三道街、建国路、胜利路、中华路、园林路、莘英路为纵轴，以灵山路、千山路、人民路、解放路、四方台路、旧堡路为横轴的“十纵六横”骨架道路网络体系。本项目建设以后将连通四方台路和兴业环城大道，改善了市域主要城镇通达性，提高了路网的密度。因此本工程的建设符合城市交通规划。

## 7.6公众参与

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号文），本次评价根据项目的具体情况及公众参与的目标，采用报纸公示的方式进行项目公示，并采取发放调查问卷的形式征求了公众对项目的建设意见，共发放公众参与调查表50份，有效回收公众参与调查表50份。公示期间未收到反对意见，调查表调查结果表明，74%的公众支持本项目的建设，26%的公示表示无所谓，没有反对意见。公众参与的调查结果表明，公众在了解该项目的基础上，支持本工程的建设。

## 7.7环保投资

工程投资：本工程估算总投资为10000万元，其中环保投资为157万元，占工程总投资的1.6%。

## 7.8环评结论

综上所述，拟建鞍山市建设大道新建工程项目符合国家、辽宁省、鞍山市的法律法规，符合相关规划。通过采取一定的环保措施后，项目建设带来的环境影响将被有效控制，项目建设社会效益良好，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。

# 8、联系方式

## 8.1　建设单位联系方式

建设单位：鞍山市住房和城乡建设委员会

联系人:栗科长

联系电话：18641211818

## 8.2环评单位联系方式

环评单位：中冶节能环保有限责任公司

联系人：王工

联系电话：010-82227664